## Slide 1: Pygame
講者：張浩軒

## Slide 2: Python簡介
Python的創始人為吉多·范羅蘇姆(Guido van Rossum)
名稱由來：作者非常喜歡一齣BBC的電視短劇《蒙提·派森的飛行馬戲團》(Monty Python's Flying Circus)
膠水語言：能很好的和C語言、C++、Java整合
設計哲學：「優雅、明確、簡單」、「用一種方法，最好是只有一種方法來做一件事」

## Slide 3: Pygame簡介
一種跨平台 Python module
專為電子遊戲設計， 包含圖像、聲音。建立在SDL基礎上。(SDL：是一套開放原始碼的跨平台多媒體開發函式庫，使用C語言寫成。)
無需被低階語言束縛，簡化遊戲邏輯本身。
PyWeek：一個用Python語言開發遊戲的競賽。 http://pyweek.org/

## Slide 4: 如何開始
1. 安裝Python(建議安裝Python2)： 官網：http://www.python.org/
2. 安裝Pygame： 官網：http://www.pygame.org/wiki/about

## Slide 5: Pygame Tutorial
Tutorial： http://www.pygame.org/docs/
Example(Recommended)：http://www.pygame.org/docs/tut/chimp/ChimpLineByLine.html
Cheat sheet(常用指令筆記)：http://inventwithpython.com/pygamecheatsheet.png

## Slide 6: Read Image

## Slide 7: Read image
fullname = os.path.join(‘data’, name) 把圖片檔path連結fullname，可提供之後讀取圖片
image = pygame.image.load(fullname) 讀取圖片
image = image.convert() 轉換成可以display的介面(pygame.Surface) http://www.pygame.org/docs/ref/surface.html

## Slide 8: Read image
if colorkey is -1: colorkey = image.get_at((0,0)) image.set_colorkey(colorkey, RLEACCEL) 若輸入的colorkey為-1的話，將圖片最左上角所代表的顏色RGB值設為透明(達到去背效果)
return image, image.get_rect() 回傳image本身，還有代表image的圖形大小和位置 ，get_rect()是傳回pygame.Rect

## Slide 9: pygame.Rect
Rect.move((x,y)) 回傳平移一個向量為(x,y)的Rect
Rect. move_ip((x,y)) Rect本身會移動一個向量為(x,y)，不回傳值
Rect. inflate((x,y)) 回傳一個x軸方向伸縮x倍，y軸方向伸縮y倍的Rect
Rect. inflate_ip((x.y)) Rect本身會往x軸方向伸縮x倍，y軸方向伸縮y倍，不回傳值

## Slide 10: pygame.Rect
Rect. colliderect(Rect) 若和輸入的Rect面積有overlap，回傳True
Rect.copy() 複製一個跟原本Rect一模一樣的新Rect回傳
size, width, height,topleft, bottomleft, midleft, center, centerx…… 輸入Rect.XXX可以直接修改Rect的絕對位置
http://www.pygame.org/docs/ref/rect.html

## Slide 11: pygame初始化&建立背景&螢幕
設定螢幕長為468，寬為60
建立螢幕的名稱
pygame的初始化
滑鼠移至螢幕上會消失
建立背景 確定背景和螢幕的大小一樣 背景顏色設定

## Slide 12: 建立背景文字&顯示螢幕
將背景畫在螢幕上
顯示螢幕

## Slide 13: pygame.sprite
pygame.sprite內含許多遊戲物件的base class，其中Sprite為最簡單的class

## Slide 14: pygame.sprite
pygame.sprite.RenderPlain 為一種sprite的Group
allsprites.draw(screen) 將allsprites內的所有sprite畫在screen上
pygame.display.flip() 顯示螢幕，flip()會使的圖形出現不會斷斷續續

## Slide 15: pygame.sprite
pygame.sprite.OrderedUpdates() 用draw時，會依照sprite加入Group的順序畫出圖形，前面提到的RenderPlain則不會
http://www.pygame.org/docs/ref/sprite.html

## Slide 16: 整理：建立畫面的順序
1. pygame.display.set_mode((x,y))建立螢幕(screen)
2. 用pygame.Surface建立基本純色背景(background)
3. 將基本圖形、文字用blit畫在背景上
4. 將背景用blit畫在螢幕上
5. 將sprites的group用draw畫在螢幕上
6.用pygame.display.flip()顯示出螢幕

## Slide 17: 遊戲基本控制
#Main Loop
while 1:
clock.tick(60) 避免遊戲跑太快
#Handle Input Events
for event in pygame.event.get():
if event.type == QUIT:
return
elif event.type == KEYDOWN: 鍵盤任意鍵按下
………
elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN: 滑鼠鍵按下
………
elif event.type is MOUSEBUTTONUP: 滑鼠鍵起來
………
#Draw Everything
screen.blit(background, (0, 0))
allsprites.draw(screen)
pygame.display.flip()

## Slide 18: 控制遊戲速度
clock.tick(t) clock.tick()會計算自從上次呼叫clock.tick()經過多少milliseconds。 若有輸入t值，會確保每秒不會運算超過t次，達到降低while內運算速度的結果。 所以t值越小遊戲跑越慢。
clock = pygame.time.Clock()
……
while 1:
clock.tick(60)
……

## Slide 19: 如何讓兩個角色同時移動
移動時的動作，需要減緩電腦運算速度讓人眼看見移動的效果
迴圈不能寫在控制遊戲frame的迴圈內，會造成一人移動時另外一人不能移動
迴圈需要寫在定義角色的class內，針對每個遊戲frame判斷是否移動